T806 HRC

БЕГОВАЯ ДОРОЖКА

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

# Уважаемый покупатель!

Поздравляем с удачным приобретением! Вы приобрели современный тренажер, который, как мы надеемся, станет Вашим лучшим помощником. Он сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн.

Постоянно используя этот тренажер, Вы сможете укрепить сердечно-сосудистую систему и приобрести хорошую физическую форму. Надеемся, что данная модель удовлетворит все Ваши требования.

Прежде чем приступить к использованию тренажера, внимательно изучите настоящее руководство и сохраните его для дальнейшего использования. В случае возникших дополнительных вопросов  обратитесь к продавцу или дилеру, который проконсультирует Вас и поможет устранить возникшую проблему.

Обязательно сохраняйте инструкцию по эксплуатации, это поможет Вам по прошествии времени вспомнить о функциях тренажера и правилах его использования.

Если у Вас возникли какие–либо вопросы по эксплуатации данного тренажера, свяжитесь со службой технической поддержки или уполномоченным дилером, у которого Вы приобрели тренажер.

# Меры безопасности

Внимание!

Перед тем как приступить к тренировкам настоятельно рекомендуем пройти полное медицинское обследование, особенно если у Вас есть наследственная предрасположенность к повышенному давлению или сердечно-сосудистым заболеваниям. Неправильное или чрезмерно интенсивное выполнение упражнений может повредить Вашему здоровью.

Тренажер предназначен для домашнего использования. В целях обеспечения безопасности и надежной работы оборудования перед использованием тренажера ознакомьтесь с инструкцией.

При использовании тренажера следует соблюдать следующие базовые меры предосторожности:

- ОСТОРОЖНО! Во избежание удара током отключайте тренажер от сети после окончания использования и перед чисткой;

- ВНИМАНИЕ! Не следует оставлять включенный тренажер без присмотра во избежание удара током. Если тренажер не используется или производится его ремонт, установка или снятие комплектующих, отключите его от сети;

- Используйте тренажер только по назначению, описанному в данном руководстве. Во избежание получения травм используйте только те аксессуары, которые рекомендованы производителем;

- Во избежание травм и удара током не вставляйте какие-либо предметы в отверстия на тренажере;

- Не снимайте кожухи консоли. Ремонт тренажера должен производиться только сотрудниками сервисного центра;

- Не используйте тренажер, если заблокированы вентиляционные отверстия. Поддерживайте их в чистоте, удаляйте скапливающуюся пыль, волосы и т.д.;

- Не используйте тренажер, если у него повреждены шнур питания или вилка, если он работает некоректно, был поврежден или побывал в воде. Доставьте тренажёр в сервисный центр для осмотра и ремонта;

- Не перемещайте тренажер за шнур питания и не используйте шнур как ручку;

- Шнуры питания не должны соприкасаться с нагревающимися поверхностями;

- Дети и лица с ограниченными возможностями могут находиться рядом с включенным тренажером или использовать его только под наблюдением;

- Тренажер не предназначен для использования вне помещения;

- Не пользуйтесь тренажером в местах, где распыляются аэрозоли или осуществляется подача кислорода;

- Для отключения переведите тумблеры включения/выключения в положение «выкл.(OFF)», а затем отключите шнур питания из розетки;

- Подключайте тренажер только к заземленной розетке;

- Не подставляйте руки под движущиеся части тренажера, следите, чтобы ваша одежда не попала в движущиеся части тренажера;

- Будьте осторожны при при заходе на тренажер и сходе с него;

- ОСТОРОЖНО! Если вы почувствовали боль в груди, тошноту, головокружение или одышку, немедленно ПРЕКРАТИТЕ занятия на тренажере. Прежде чем возобновлять тренировки обратитесь за консультацией к врачу.

# Транспортировка/Хранение/Ввод в эксплуатацию

Транспортировка  и эксплуатация тренажера:

- Тренажер должен транспортироваться только в заводской упаковке;

- Заводская упаковка не должна быть нарушена;

- При транспортировке тренажер должен быть надежно защищен от дождя, влаги, атмосферных осадков, механических перегрузок.

Хранение тренажера

Тренажер рекомендуется хранить и использовать только в сухих отапливаемых помещениях со следующими значениями:

- температура  + 10 - + 35 С;

- влажность: 50 -75%;

- если Ваш тренажер хранился при низкой температуре или в условиях высокой влажности (имеет следы конденсации влаги), необходимо перед эксплуатацией выдержать его в нормальных условиях не менее 2 – 4 часов и только после этого можно приступить к эксплуатации.

Настройка оборудования

Выбор места для тренажера

Место, где установлен тренажер, должно быть хорошо освещенным и проветриваемым. Установите тренажер на твердой, ровной поверхности, так, чтобы расстояние от стены или других предметов было достаточным (свободное пространство должно быть не менее 60 см по бокам, не менее 30 см перед оборудованием, не менее 60 см позади него).

Свободное пространство сзади тренажера обеспечит вам комфортный подход к тренажеру и спуск с него

Если вы ставите тренажер на ковер, необходимо подложить под него коврик из твердой резины или пластика, чтобы предохранить ковер и оборудование от возможных повреждений.

Не размещайте тренажёр  в помещениях с высокой влажностью, например, рядом с парной, сауной или закрытым бассейном. Водяные пары или хлор могут отрицательно повлиять на электронные и другие компоненты тренажера. Рекомендуется устанавливать тренажер в комфортном помещении.

Инструкция по заземлению

Беговая дорожка должна быть заземлена. В случае сбоя или поломки заземление создает путь для электрического тока с минимальным сопротивлением, что снижает риск удара током. Тренажер оснащен шнуром с жилой для заземления и вилкой с клеммой заземления. Он должен подключаться к соответствующей розетке, установленной и заземленной с соблюдением действующих нормативов. Несоблюдение данных инструкций может привести к утрате гарантии.

ОСТОРОЖНО! Неправильное подключение может стать причиной удара током. Если у вас возникли сомнения в правильности заземления, обратитесь к электрику или представителю сервисной службы. Не меняйте самостоятельно вилку тренажера. Если комплектуемая вилка не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику и установите нужную розетку.

Рекомендации по сборке

Перед сборкой тренажера тщательно изучите ее последовательность и выполняйте все рекомендации. Используйте для сборки приложенный или рекомендуемый инструмент. Убедитесь, что в наличии имеются все детали и они не повреждены. Не прикладывайте чрезмерных усилий к инструменту во избежание травм и повреждения элементов конструкции тренажера. Сначала соберите все детали тренажёра, не до конца затянув гайки и Болты, и только убедившись, что конструкция собрана правильно, затяните их до конца.

# Техническое обслуживание/ Гарантия/ Ремонт

Регулярное и своевременное техническое обслуживание продлевает срок службы тренажёра и сводит  обращения в сервисную службу до минимума. Для этого рекомендуется выполнять следующие профилактические процедуры.

Рекомендации по уходу

Перед любым обслуживанием обязательно отключайте тренажер от электрической сети. К обслуживанию можно приступать  примерно через 60 секунд, когда произойдет полное обесточивание внутренних электрических цепей тренажера.  Регулярно осматривайте Ваш тренажер на предмет отсутствия попадания посторонних  предметов, пыли и грязи в  тренажер.

Не применяйте абразивные препараты, агрессивные жидкости для чистки рабочих поверхностей тренажера – ацетон, бензин, уайт-спирит, бензол и их производные во избежание повреждения лакокрасочных покрытий и пластиковых  деталей.

Для ухода рекомендуется применять слегка смоченную нейтральным раствором моющей жидкости ткань с последующей протиркой сухой тканью.

ЕЖЕДНЕВНО (после каждой тренировки)

- Выключите тумблер питания беговой дорожки, затем отключите ее от сети;

- Протрите беговое полотно, корпус, кожух двигателя и консоль влажной тряпкой. Не используйте растворители, они могут повредить тренажер;

- Осмотрите шнур питания. Если он поврежден, обратитесь к представителям компании-продавца;

- Убедитесь, что шнур не попал под транспортировочные колёсики тренажера или в другое место, где он может оказаться защемлен или оборван;

- Убедитесь, что тренажёр находится на достаточном расстоянии от стен ( не менее 50 см).

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

- Выключите тумблер беговой дорожки, затем отключите ее от сети;

- Сложите тренажер, убедившись в надежности его фиксации в вертикальном положении( для складных моделей);

- Подметите или пропылесосьте пол, чтобы удалить пыль или другой мусор, который мог накопиться под беговой дорожкой;

ЕЖЕМЕСЯЧНО – ВАЖНО!

- Выключите тумблер питания беговой дорожки, затем отключите ее от сети;

- Проверьте затяжку всех монтажных болтов тренажера;

- Снимите кожух двигателя. Дождитесь, пока все огни индикаторов на платах  погаснут;

- Пропылесосьте  сам двигатель и весь моторный отсек , чтобы удалить накопившийся пух или пыль в моторном отсеке. Невыполнение этой процедуры может привести к короткому замыкание и преждевременному отказу электронных компонентов;

- Протрите беговое полотно влажной тряпкой;

- Проверьте и отрегулируйте в случае необходимости натяжение и центровку бегового полотна.

Дека и беговое полотно – это детали тренажера, требующие особого внимания. Важно соблюдать правила эксплуатации во избежание преждевременного износа этих деталей. Периодически проверять и проводить  центровку и натяжение бегового полотна, а при необходимости и проводить техническое обслуживание беговой дорожки.

Рекомендации по техническому обслуживанию домашних беговых дорожек

В процессе эксплуатации беговой дорожки происходит стирание и высыхание фрикционного слоя  смазки, которая обеспечивает скольжение полотна по деке и возникает необходимость нанесения нового слоя смазки.

Типичные признаки необходимости смазки деки:

- сильный нагрев бегового полотна, запах нагретой резины;

- перегрев электродвигателя, запах дыма, резкий запах пластмассы, нагрев крышки моторного отсека;

- остановка дорожки и отключение электродвигателя во время занятий;

- появление текстовых или цифровых сообщений на дисплее консоли и остановка дорожки;

- токовая нагрузка на электродвигатель более 9 Ампер (DC) (измеряется тестером и только специалистом).

Обращаем Ваше внимание, что несвоевременная смазка  деки  приводит к повышенному трению и нагрузке на электродвигатель, что может привести к поломке электродвигателя и электронных плат управления дорожкой, повреждению и преждевременному износу деки и бегового полотна. В любом случае, даже при регулярном обслуживании, необходимо контролировать и проверять состояние деки и бегового полотна, токовую нагрузку на электродвигатель и принимать решение в зависимости от их технического состояния.  Регулярное техобслуживание не гарантирует нормальную работу  комплектующих беговой дорожки (дека, полотно и т.п.) если пользователями нарушаются правила эксплуатации тренажёра.

Для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту тренажёра рекомендуем обращаться к специалистам сервисного центра.

Нанесение силиконовой смазки

Выключите тумблер питания беговой дорожки и отключите ее от сети. Ослабьте болты заднего вала  в задней части деки для того, чтобы ослабить натяжение бегового полотна и иметь доступ руки для чистки и смазки деки. (Рекомендуем наклеить или нанести метки с обоих концов рамы, отметив таким образом изначальное положение заднего вала). После этого возьмите бутылочку смазочного средства и нанесите его на  поверхность деки линиями или змейкой - по центру и по бокам деки.

# Затяните оба болта крепления заднего вала (в соответствии с вашими метками), включите и запустите дорожку, отцентрируйте и натяните полотно.

Пройдите пешим шагом по полотну беговой дорожки на минимальной скорости в течение трёх минут для равномерного распределения смазки.

Если у вас возникли  вопросы по поводу смазывания беговой дорожки, обращайтесь к представителям компании-продавца.

Примечание: в случае перегрузки системы привода беговой дорожки и вероятности выхода его из строя сработает предохранитель и беговая дорожка выключится. Отключите дорожку от электросети и замените предохранитель. Предохранитель находится  в нижней передней части тренажёра рядом с тумблером включения.

Центрирование бегового полотна

Операции по центровки и натяжению бегового полотна выполняются Пользователем беговой дорожки по мере необходимости.

При ходьбе или беге вы можете работать одной ногой сильнее, чем другой, что приводит к смещению  бегового полотна  дорожки в процессе эксплуатации. Чтобы его отцентрировать, необходимо прилагаемым в комплекте гаечным ключом отрегулировать положение заднего вала. ВНИМАНИЕ: выполните все указания по центрированию бегового полотна, описанные ниже.

- Не надевайте свободную одежду или украшения, когда Вы будете выполнять процедуру центрирования.

- Никогда не поворачивайте болты за один раз более, чем на ¼ оборота.

- Всегда затягивайте болты с одной стороны и освобождайте с другой для предотвращения перетяжки или провисания дорожки.

- Нажмите кнопку СТАРТ (QUICK START). Отрегулируйте скорость дорожки  кнопками на консоли до 4 км/ч.

После регулировки пройдитесь по дорожке в течение 5 мин. Если необходимо, повторите действия до полного центрирования бегового полотна.

Если беговое полотно смещено вправо: запустите беговое полотно со скоростью до 5 км в час. При помощи входящего в комплект поставки гаечного ключа поверните правый задний болт на ¼ оборота по часовой стрелке. Проверьте положение полотна. Беговое полотно должно пойти полный оборот, после этого можно сделать вывод о том, насколько оно отцентрировано. При необходимости повторите процедуру.

Если беговое полотно смещено влево: запустите беговое полотно со скоростью до 5 км в час. При помощи входящего в комплект поставки гаечного ключа поверните левый  задний болт на ¼ оборота по часовой стрелке. Проверьте положение полотна. Беговое полотно должно пойти полный оборот, после этого можно сделать вывод о том, насколько оно отцентрировано. При необходимости повторите процедуру.

Беговое полотно при движении не должно касаться боковых накладок.

Повторите все эти действия до полного центрирования бегового полотна.

Натяжение бегового болотна

Если при движении  ощущается проскальзывание бегового полотна, необходимо его натянуть. В большинстве случаев беговое полотно в процессе работы растягивается, что и вызывает проскальзывание. Натяжение бегового полотна является обычной регулировочной операцией, которую должен выполнять пользователь дорожки. Для устранения проскальзывания следует затянуть оба натяжных болта заднего вала при помощи торцевого ключа соответствующих размеров (входит в комплект дорожки) , повернув их на 1/4 ОБОРОТА, как показано на рисунке. Проверить снова беговую дорожку на проскальзывание. Повторить натяжение при необходимости, но НИКОГДА НЕ ПОВОРАЧИВАТЬ натяжные болты больше, чем на 1/4 оборота за один раз. Натяжение бегового полотна отрегулировано правильно, когда движущаяся лента находится на расстоянии около 1 сантиметра  от крышки моторного отсека.

Пульсозависимая программа

Контактные датчики пульса (если имеются)

Обхватите руками поручни. Ладони должны находиться на датчиках пульса. В течение 15-20 секунд датчик измерит последние 5 ударов пульса. Не сжимайте датчики плотно, так как в этом случае может повыситься артериальное давление. Убедитесь, что ладони расположены на пластинах пульсомера, а не на поручнях, во избежание получения неправильных данных.

Телеметрический датчик пульса

Вы можете измерять уровень пульса с помощью беспроводного  датчика пульса, значение которого  будет отображено на дисплее консоли.

Прежде чем закрепить датчик на груди, увлажните области ремня, где проходят электроды.

Затяните ремень вокруг груди и отрегулируйте ремень так, чтобы он сидел плотно.

Примечание: датчик должен быть плотно и правильно закреплен на груди для того, чтобы считывать более точный и правильные данные. Если датчик расположен неправильно. Вы может получить некорректную информацию.

Измерение пульса

ВНИМАНИЕ! Для измерения пульса необходимо постоянное удержание рук на сенсорных датчиках пульса. Важно знать, что сенсорные датчики пульса не являются медицинским оборудованием и определяемые значения могут значительно отличаться от фактических.

# Назначение

Беговая дорожка CARBON FITNESS T806 HRC ориентирована на тех пользователей, которые предъявляют максимальные требования к тренировке. В одной фразе концепцию этого тренажера можно обозначить как: "высокий уровень комфорта, помноженный на максимальную эффективность". Все основные характеристики дорожки более чем достаточны для подавляющего большинства пользователей - это усиленная рама и надежный двигатель американской компании LEESON мощностью 3.0 л.с., скоростной режим в широком диапазоне от 1 до 18 км./ч., электрический наклон от 0 до 15%, очень большое беговое полотно размером 140*46 см., а также максимальный вес пользователя 150 кг. Особая составляющая комфорта CARBON FITNESS T806 HRC - великолепная амортизационная платформа, состоящая из 4-ех демпфирующих суперподушек Pro-Cushion™, 4 цилиндрических эластомеров VCS™, 4 стабилизирующих эластомерных блоков (Guard-Rail™+ и 2 цилиндрических эластомеров с пружинами (Soft Springs™). Нюанс такой настройки амортизации состоит в том, что в режиме бега пятка попадает в так называемую "мягкую зону", которая постепенно ужесточается по мере продвижения стопы по площади бегового полотна. Это создает не только идеальные условия для эффективной, комфортной, да и вообще приближенной к реальности тренировке, но и избавляет тренажер от "эффекта прыгучести" на высоких скоростях.

Тренировочные показатели выводятся на многофункциональный голубой дисплей высокой контрастности размером 7 дюймов (18 см.). В программный пакет входит 15 предустановленных программ различного назначения, а также самостоятельно регулируемый ручной режим. Помимо этого, можно создать собственную программу в одном из 3-ех пользовательских режимов или обратиться к пульсозависимым программам. На стыке комфорта и эффективности находится функция беспроводного определения частоты сердечного ритма (приемник сигнала встроен в консоль, нагрудный ремень-передатчик приобретается отдельно). Как и любая другая программа, пульсозависимая тренировка длится не менее 20 минут - очевидно, что постоянно держать руки на сенсорных датчиках пульса крайне неудобно, да и к тому же они могут давать достаточно большую погрешность измерения.

CARBON FITNESS T806 HRC имеет ряд дополнительных функций, облегчающих использование тренажера. "Быстрые кнопки" доступа к изменению скорости или угла наклона помогут оперативно управлять указанными параметрами с рукояток дорожки. За удобство складывания отвечает двухфазная гидравлическая система Easy Drop™ - она существенно облегчает складывание тренажера, а при раскладывании обеспечивает медленное опускание полотна в последней фазе, гарантируя легкость и безопасность. Перемещение дорожки происходит за счет 2-ух транспортировочных роликов.

Тренажёр предназначен для домашнего использования.

Условия гарантии и сервисного обслуживания указаны в Гарантийном талоне.

Убедитесь, что вы ознакомились с содержанием Гарантийного талона.

Не выбрасывайте гарантийный талон.

# Указания по утилизации

Информация для пользователя

Данный тренажер не относится к бытовым отходам. Пожалуйста, не

выбрасывайте оборудование либо элементы питания вместе с бытовыми отходами, для утилизации использованных элементов питания пользуйтесь действующими в Вашей стране системами возврата и сбора для утилизации.

Надлежащий раздельный сбор разобранных приборов, которые впоследствии отправятся на переработку, утилизацию или экологичное захоронение, способствует предотвращению возможных негативных воздействий на окружающую среду и здоровье человека, а также позволяет повторно использовать материалы, из которых изготовлено устройство. За незаконную утилизацию устройства пользователь может быть привлечен к административной ответственности, предусмотренной действующим законодательством.

# Сборка оборудования

Страховочная пластиковая лента (жёлтого или белого цвета, на рисунке выделена красным цветом), фиксирующая раму подъёма беговой дорожки, удаляется только после полной сборки дорожки, иначе можно получить травму пальцев.

ВНИМАНИЕ! Во время установки различных винтов и болтов не следует их сильно затягивать. Это необходимо сделать в самом конце сборки.

|  | Шаг 1: Распакуйте тренажер и расположите основную раму на ровной поверхности. |
| --- | --- |
|  | Шаг 2: Закрепите консоль на стойках болтами (51) и шайбами (64). |
|  | Шаг 3: Поднимите стойки с консолью. |
|  | Шаг 4: Закрепите стойки на раме с помощью болтов (70, 51) и шайб (64). |
|  | Шаг 5: Закрепите правую и левую крышки (74,75) на стойке с помощью болтов (56). |
|  | Шаг 6: Подключите ключ безопасности (71). |

Список комплектующих частей

| № | Описание | Спецификации | Кол-во | № | Описание | Спецификации | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основная рама |  | 1 | 50 | Болт | M8*90 | 1 |
| 2 | Рама опоры |  | 1 | 51 | Болт | M8*16 | 6 |
| 3 | Левая стойка |  | 2 | 52 | Пружина |  | 2 |
| 4 | Правая стойка |  | 1 | 53 | Болт | M8*40 | 2 |
| 5 | Держатель мотора |  | 1 | 54 | Болт | M10*60 | 2 |
| 6 | Держатель консоли |  | 1 | 55 | Кольцо | 8 | 6 |
| 7 | Держатель мотора наклона |  | 1 | 56 | Болт | ST4.2*19 | 6 |
| 8 | Ось |  | 2 | 57 | Болт | M5*8 | 4 |
| 9 | Передний ролик |  | 1 | 58 | Гайка | M8 | 8 |
| 10 | Задний ролик |  | 1 | 59 | Шайба | M8*30 | 1 |
| 11 | Цилиндр |  | 1 | 60 | Болт | ST4.2*19 | 6 |
| 12 | Отвертка | 5мм | 1 | 61 | Болт | M8*42 | 1 |
| 13 | Ключ | S=13,14,15 | 1 | 62 | Болт | ST4.2*12 | 2 |
| 14 | Мотор |  | 1 | 63 | Шайба | 5 | 2 |
| 15 | Дека |  | 1 | 64 | Шайба | 8 | 15 |
| 16 | Прокладка |  | 4 | 65 | Резиновая прокладка |  | 8 |
| 17 | Прокладка |  | 2 | 66 | Сенсор |  | 1 |
| 18 | Крышка мотора |  | 1 | 67 | Кольцо | 8 | 6 |
| 19 | Прокладка |  | 2 | 68 | Шайба | M8*35 | 1 |
| 20 | Боковая накладка |  | 2 | 69 | Болт | M8*45 | 4 |
| 21 | Левая крышка |  | 1 | 70 | Болт | M8*45 | 4 |
| 22 | Правая крышка |  | 1 | 71 | Ключ безопасности |  | 1 |
| 23 | Резиновая прокладка |  | 2 | 72 | Силиконовая смазка |  | 1 |
| 24 | Ремень мотора |  | 1 | 73 | Болт | M8*32 | 4 |
| 25 | Кнопка питания |  | 1 | 74 | Левая крышка |  | 1 |
| 26 | Беговое полотно |  | 1 | 75 | Правая крышка |  | 1 |
| 27 | Ножка |  | 4 | 76 | Болт | M6*16 | 4 |
| 28 | Кольцо |  | 2 | 77 | Кольцо | 5 | 2 |
| 29 | Транспортрировочное колесико |  | 2 | 78 | Болт | M6*45 | 2 |
| 30 | Крышка колесика |  | 2 | 79 | Гайка | M6 | 10 |
| 31 | Шнур питания |  | 1 | 80 | Кольцо | φ8*24*2 | 1 |
| 32 | Выключатель |  | 2 | 81 | Болт | M8*65 | 2 |
| 33 | Левый поручень |  | 8 | 82 | Синий провод |  | 1 |
| 34 | Болт | ST4.2*13 | 24 | 83 | AC провод |  | 1 |
| 35 | Верхняя крышка мотора |  | 1 | 84 | Ключ | 6mm | 1 |
| 36 | Нижняя крышка мотора |  | 1 | 85 | Мотор наклона |  | 1 |
| 37 | Болт | ST4.2*20 | 4 | 86 | Защита | 8 | 1 |
| 38 | Панель консоли |  | 1 | 87 | Болт | M5*15 | 2 |
| 39 | Пульсомер с кнопками incline +/- |  | 1 | 88 | Болт | M10*42 | 1 |
| 40 | Пульсомер с кнопками Speed+/- |  | 1 | 89 | Болт | M10*55 | 1 |
| 41 | Плата управления |  | 1 | 90 | Болт | M10*25 | 2 |
| 42 | Нижний кабель консоли |  | 1 | 91 | Изоляционная ось |  | 2 |
| 43 | Верхний кабель консоли |  | 1 | 92 | Гайка | M10 | 4 |
| 44 | Магнитное кольцо |  | 1 | 93 | Шайба | 10 | 4 |
| 45 | Коричневый провод |  | 1 | 94 | Ось фиксации ключа безопасности |  | 1 |
| 46 | Болт | M8*25 | 1 | 95 | Болт | M8*30 | 2 |
| 47 | Правая ручка |  | 1 | 96 | MP3 кабель |  | 1 |
| 48 | Болт | ST4.8*25 | 4 | 97 | Пульсомер |  | 1 |
| 49 | Болт | ST2.9*6.5 | 2 |  |  |  |  |

Схема тренажера в разобранном виде

Работа с консолью

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ УПРАВЛЕНИЯ

- PROG: Выбор программы –  P1- P15/U1-U2-U3/HP1-HP2-HP3/FAT.

- MODE: Ручное управление тренировкой, режим обратного отсчета – TIME (Время), DIS (Расстояние), CAL (Калории).

- START: Начало тренировки.

- STOP: Завершение тренировки.

- SPEED +/-: Изменение значения скорости во время тренировки.

- INCLINE +/-: Изменение угла наклона бегового полотна во время тренировки.

- SPEED (3,6,9,12): Быстрое изменение скорости.

- INCLINE (3,6,9,12): Быстрое изменение угла наклона.

ОКНА ДИСПЛЕЯ

- INCL: Угол наклона.

- SPEED: Скорость.

- TIME: Время.

- PULSE: Пульс.

- CAL: Калории.

- DIST: Расстояние.

ВКЛЮЧЕНИЕ БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ

Включите тумблер в положение ON, в течение 2 секунд загорятся окна дисплея.

БЫСТРЫЙ СТАРТ (РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ)

Используйте кнопку Start для начала тренировки, кнопкой Speed +/- вы можете регулировать скорость. Для остановки движения бегового полотна нажмите кнопку Stop.

РЕЖИМ ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА

Используйте кнопку Mode для доступа к режиму обратного отсчета (Обратный отсчет времени – Time, расстояния – Distance, калорий – Calories). Используйте кнопку Speed +/- для регулирования значения параметра. Затем нажмите Start для начала тренировки. Во время тренировки используйте Speed +/- для изменения скорости и Incline +/- для изменения угла наклона, Stop - для завершения тренировки.

Выберете один из параметров время, расстояние или калории, установите необходимое значение, затем нажмите Start.

Допустимые значения:

- Время 5:00-99:00 мин.

- Расстояние 0,5-99,9 км.

- Калории 10-999 ккал.

ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ ПРОГРАММЫ P1-P15

Кнопкой PROG выберете одну из предустановленных программ Р1-Р15, нажмите Mode для подтверждения выбора. На дисплее будут отображены параметры по умолчанию: время. Используйте кнопку Speed +/- и Incline +/- для установки значения. Каждая программа имеет 20 интервалов. Нажмите Start для начала тренировки. Во время тренировки скорость можно изменять. Для завершения тренировки нажмите кнопку Stop или выдерните ключ безопасности.

| Время PROG | Общее время / 20 = время интервала |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| P01 | Скор. | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 |
|  | Наклон | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| P02 | Скор. | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 |
|  | Наклон | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| P03 | Скор. | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 |
|  | Наклон | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| P04 | Скор. | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 |
|  | Наклон | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| P05 | Скор. | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 |
|  | Наклон | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| P06 | Скор. | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|  | Наклон | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| P07 | Скор. | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 |
|  | Наклон | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| P08 | Скор. | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 |
|  | Наклон | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 8 | 6 | 3 |
| P09 | Скор. | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 8 | 4 | 8 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 |
|  | Наклон | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 4 | 2 |
| P10 | Скор. | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |
|  | Наклон | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 | 3 |
| P11 | Скор. | 2 | 5 | 8 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 5 | 5 | 9 | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 |
|  | Наклон | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| P12 | Скор. | 3 | 4 | 9 | 9 | 5 | 9 | 5 | 8 | 5 | 9 | 7 | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 5 | 7 | 6 | 3 |
|  | Наклон | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 |
| P13 | Скор. | 3 | 6 | 7 | 5 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 7 | 9 | 5 | 8 | 5 | 9 | 5 | 9 | 9 | 4 | 3 |
|  | Наклон | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| P14 | Скор. | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|  | Наклон | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| P15 | Скор. | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
|  | Наклон | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОГРАММЫ

3 пользовательские программы U1-U3. Каждая программа состоит из 20 интервалов, кнопками Speed +/- и Incline +/- отрегулируйте значение каждого, используйте Mode для подтверждения. Нажмите Start для начала тренировки.

ПУЛЬСОЗАВИСИМЫЕ ПРОГРАММЫ

HP1 – контроль угла наклона, HP2 – контроль скорости, HP3 – контроль скорости и угла наклона.

| HP1 | HP2 | HP3 |
| --- | --- | --- |
| Возраст | Целевая зона (L-H) | Возраст | Целевая зона (L-H) | Возраст | Целевая зона (L-H) |
|  | Низкий | По умолчанию | Высокий |  | Низкий | По умолчанию | Высокий |  | Низкий | По умолчанию | Высокий |
| 15 | 160 | 165 | 170 | 15 | 170 | 175 | 180 | 15 | 170 | 175 | 180 |
| 16 | 159 | 164 | 169 | 16 | 169 | 174 | 179 | 16 | 170 | 175 | 180 |
| 17 | 158 | 163 | 168 | 17 | 168 | 173 | 178 | 17 | 170 | 175 | 180 |
| 18 | 157 | 162 | 167 | 18 | 167 | 172 | 177 | 18 | 169 | 174 | 179 |
| 19 | 156 | 161 | 166 | 19 | 166 | 171 | 176 | 19 | 169 | 174 | 179 |
| 20 | 155 | 160 | 165 | 20 | 165 | 170 | 175 | 20 | 168 | 173 | 178 |
| 21 | 154 | 159 | 164 | 21 | 164 | 169 | 174 | 21 | 168 | 173 | 178 |
| 22 | 153 | 158 | 163 | 22 | 163 | 168 | 173 | 22 | 168 | 173 | 178 |
| 23 | 152 | 157 | 162 | 23 | 162 | 167 | 172 | 23 | 167 | 172 | 177 |
| 24 | 151 | 156 | 161 | 24 | 161 | 166 | 171 | 24 | 167 | 172 | 177 |
| 25 | 150 | 155 | 160 | 25 | 160 | 165 | 170 | 25 | 166 | 171 | 176 |
| 26 | 149 | 154 | 159 | 26 | 159 | 164 | 169 | 26 | 166 | 171 | 176 |
| 27 | 148 | 153 | 158 | 27 | 158 | 163 | 168 | 27 | 166 | 171 | 176 |
| 28 | 147 | 152 | 157 | 28 | 157 | 162 | 167 | 28 | 165 | 170 | 175 |
| 29 | 146 | 151 | 156 | 29 | 156 | 161 | 166 | 29 | 165 | 170 | 175 |
| 30 | 145 | 150 | 155 | 30 | 155 | 160 | 165 | 30 | 165 | 170 | 175 |
| 31 | 144 | 149 | 154 | 31 | 154 | 159 | 164 | 31 | 164 | 169 | 174 |
| 32 | 143 | 148 | 153 | 32 | 153 | 158 | 163 | 32 | 164 | 169 | 174 |
| 33 | 142 | 147 | 152 | 33 | 152 | 157 | 162 | 33 | 163 | 168 | 173 |
| 34 | 141 | 146 | 151 | 34 | 151 | 156 | 161 | 34 | 163 | 168 | 173 |
| 35 | 140 | 145 | 150 | 35 | 150 | 155 | 160 | 35 | 163 | 168 | 173 |
| 36 | 139 | 144 | 149 | 36 | 149 | 154 | 159 | 36 | 162 | 167 | 172 |
| 37 | 138 | 143 | 148 | 37 | 148 | 153 | 158 | 37 | 162 | 167 | 172 |
| 38 | 137 | 142 | 147 | 38 | 147 | 152 | 157 | 38 | 161 | 166 | 171 |
| 39 | 136 | 141 | 146 | 39 | 146 | 151 | 156 | 39 | 160 | 165 | 170 |
| 40 | 135 | 140 | 145 | 40 | 145 | 150 | 155 | 40 | 160 | 165 | 170 |
| 41 | 134 | 139 | 144 | 41 | 144 | 149 | 154 | 41 | 159 | 164 | 169 |
| 42 | 133 | 138 | 143 | 42 | 143 | 148 | 153 | 42 | 159 | 164 | 169 |
| 43 | 132 | 137 | 142 | 43 | 142 | 147 | 152 | 43 | 158 | 163 | 168 |
| 44 | 131 | 136 | 141 | 44 | 141 | 146 | 151 | 44 | 158 | 163 | 168 |
| 45 | 130 | 135 | 140 | 45 | 140 | 145 | 150 | 45 | 158 | 163 | 168 |
| 46 | 129 | 134 | 139 | 46 | 139 | 144 | 149 | 46 | 157 | 162 | 167 |
| 47 | 128 | 133 | 138 | 47 | 138 | 143 | 148 | 47 | 156 | 161 | 166 |
| 48 | 127 | 132 | 137 | 48 | 137 | 142 | 147 | 48 | 155 | 160 | 165 |
| 49 | 126 | 131 | 136 | 49 | 136 | 141 | 146 | 49 | 154 | 159 | 164 |
| 50 | 125 | 130 | 135 | 50 | 135 | 140 | 145 | 50 | 153 | 158 | 163 |
| 51 | 124 | 129 | 134 | 51 | 134 | 139 | 144 | 51 | 152 | 157 | 162 |
| 52 | 123 | 128 | 133 | 52 | 133 | 138 | 143 | 52 | 151 | 156 | 161 |
| 53 | 122 | 127 | 132 | 53 | 132 | 137 | 142 | 53 | 150 | 155 | 160 |
| 54 | 121 | 126 | 131 | 54 | 131 | 136 | 141 | 54 | 149 | 154 | 159 |
| 55 | 120 | 125 | 130 | 55 | 130 | 135 | 140 | 55 | 148 | 153 | 158 |
| 56 | 119 | 124 | 129 | 56 | 129 | 134 | 139 | 56 | 147 | 152 | 157 |
| 57 | 118 | 123 | 128 | 57 | 128 | 133 | 138 | 57 | 146 | 151 | 156 |
| 58 | 117 | 122 | 127 | 58 | 127 | 132 | 137 | 58 | 145 | 150 | 155 |
| 59 | 116 | 121 | 126 | 59 | 126 | 131 | 136 | 59 | 144 | 149 | 154 |
| 60 | 115 | 120 | 125 | 60 | 125 | 130 | 135 | 60 | 143 | 148 | 153 |
| 61 | 114 | 119 | 124 | 61 | 124 | 129 | 134 | 61 | 142 | 147 | 152 |
| 62 | 113 | 118 | 123 | 62 | 123 | 128 | 133 | 62 | 141 | 146 | 151 |
| 63 | 112 | 117 | 122 | 63 | 122 | 127 | 132 | 63 | 140 | 145 | 150 |
| 64 | 111 | 116 | 121 | 64 | 121 | 126 | 131 | 64 | 139 | 144 | 149 |
| 65 | 110 | 115 | 120 | 65 | 120 | 125 | 130 | 65 | 138 | 143 | 148 |
| 66 | 109 | 114 | 119 | 66 | 119 | 124 | 129 | 66 | 137 | 142 | 147 |
| 67 | 108 | 113 | 118 | 67 | 118 | 123 | 128 | 67 | 136 | 141 | 146 |
| 68 | 107 | 112 | 117 | 68 | 117 | 122 | 127 | 68 | 135 | 140 | 145 |
| 69 | 106 | 111 | 116 | 69 | 116 | 121 | 126 | 69 | 134 | 139 | 144 |
| 70 | 105 | 110 | 115 | 70 | 115 | 120 | 125 | 70 | 133 | 138 | 143 |
| 71 | 104 | 109 | 114 | 71 | 114 | 119 | 124 | 71 | 132 | 137 | 142 |
| 72 | 103 | 108 | 113 | 72 | 113 | 118 | 123 | 72 | 131 | 136 | 141 |
| 73 | 102 | 107 | 112 | 73 | 112 | 117 | 122 | 73 | 130 | 135 | 140 |
| 74 | 101 | 106 | 111 | 74 | 111 | 116 | 121 | 74 | 129 | 134 | 139 |
| 75 | 100 | 105 | 110 | 75 | 110 | 115 | 120 | 75 | 128 | 133 | 138 |
| 76 | 99 | 104 | 109 | 76 | 109 | 114 | 119 | 76 | 127 | 132 | 137 |
| 77 | 98 | 103 | 108 | 77 | 108 | 113 | 118 | 77 | 126 | 131 | 136 |
| 78 | 97 | 102 | 107 | 78 | 107 | 112 | 117 | 78 | 125 | 130 | 135 |
| 79 | 96 | 101 | 106 | 79 | 106 | 111 | 116 | 79 | 124 | 129 | 134 |
| 80 | 95 | 100 | 105 | 80 | 105 | 110 | 115 | 80 | 123 | 128 | 133 |

Кнопкой PROG выберете HP1/HP2/HP3, нажмите кнопку START, программа предложит вам ввести необходимые параметры пользователя. Кнопками Speed +/- вы можете изменять параметры, используйте Mode для подтверждения.

- HP1, нажмите Mode для выбора, введите ваш возраст (по умолчанию 30 лет), затем пульс (по умолчанию 150 уд/мин). Нажмите Start для начала.

- HP2, нажмите Mode для выбора, введите ваш возраст (по умолчанию 30 лет), затем пульс (по умолчанию 160 уд/мин). Нажмите Start для начала.

- HP3, нажмите Mode для выбора, введите ваш возраст (по умолчанию 30 лет), затем пульс (по умолчанию 170 уд/мин). Нажмите Start для начала.

Примечание: Нагрудный датчик пульса должен быть правильно закреплен.

В исключительных случаях ввиду особенностей организма данные пульса могут считываться неверно.

|  | Минимальные данные | Данные по умолчанию | Данные для настройки | Отображаемые данные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Время (мин;сек.) | 0:00 | 15:00 | 5:00-99:00 | 0:00－99:59 |
| Угол наклона | 0 | 0 | 0-15 | 0-15 |
| Скорость (км/ч） | 1.0 | 1.0 | 1.0-18.0 | 0.0-18.0 |
| Расстояние (км) | 0.00 | 1.00 | 1.0-99.9 | 0.00－99.9 |
| Пульс (уд/мин) | P | - | - | 50-200 |
| Калории (Ккал) | 0 | 50.0 | 10.0-999 | 0.0－999 |

ЖИРОАНАЛИЗАТОР

Кнопкой PROG выберете FAT. Нажмите MODE и введите следующие параметры: SEX (F1 - Пол), AGE (F2 - Возраст), HEIGHT (F3 - Рост), WEIGHT (F4 - Вес). Для установки параметров используйте кнопки  SPEED +/- и MODE для подтверждения. Во время запуска программы Жироанализатор ладони должны находиться на поручнях с пульсомерами.

F5 - Жироанализатор

| Значение |  |
| --- | --- |
| <19 | Недовес |
| 19--26 | Нормальный вес |
| 26--30 | Перевес |
| >30 | Ожирение |

СПЯЩИЙ РЕЖИМ

Если консоль не получает сигнал в течение 10 минут, система запустит «Спящий режим», нажмите любую кнопку, чтобы вернуться к работе.

# Технические спецификации

| Назначение | домашнее |
| --- | --- |
| Тип | электрическая |
| Рама | двойная, усиленная, с однослойной покраской |
| Скорость | 1.0 - 18 км./ч. |
| Двигатель | 3.0 л.с. Leeson (постоянный ток) |
| Пиковая мощность двигателя | 4.8 л.с. |
| Беговое полотно | 1.8 мм. |
| Размер бегового полотна | 140*46 см. |
| Регулировка угла наклона | электрическая |
| Наклон бегового полотна | 0 - 15% |
| Дека | 20 мм. |
| Система амортизации | 4 демпфирующие суперподушки (Pro-Cushion™) + 4 цилиндрических эластомера VCS™ + 4 стабилизирующих эластомерных блока (Guard-Rail™2 цилиндрических эластомера с пружинами (Soft Springs™) |
| Измерение пульса | сенсорные датчики, беспроводной Polar™ приемник |
| Консоль | 7 дюймовый (18 см.) голубой многофункциональный LCD дисплей |
| Показания консоли | профиль программы тренировки, время, скорость, дистанция, калории, пульс, угол наклона, жироанализатор (Body Fat) |
| Кол-во программ | 22 (в т.ч. пульсозависимые) |
| Спецификации программ | ручной режим, 15 тренировочных профилей, 3 пользовательские, 3 пульсозависимые |
| Статистика тренировок | нет |
| Мультимедиа | нет |
| Интеграция | нет |
| Интернет | нет |
| Язык(и) интерфейса | английский |
| Вентилятор | нет |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Компенсаторы неровностей пола | нет |
| Складывание | двухфазная гидравлика (Easy Drop™) |
| Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) | 108*76*153 см. |
| Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 183*76*142 см. |
| Вес нетто | 69 кг. |
| Вес брутто | 85 кг. |
| Макс. вес пользователя | 150 кг. |
| Питание | сеть 220 Вольт |
| Энергосбережение | есть |
| Гарантия | 1 год |
| Производитель | Neotren GmbH, Германия |
| Страна изготовления | КНР |

Поставщик: ООО «Неотрен», 115201 Россия, Москва, Каширский проезд, д.17 стр.9,

Дата изготовления указана на упаковке тренажера.

Упаковка содержит информацию о дате изготовления оборудования, указанную в виде шифра. Пример: С190122, где 19 – год изготовления, 01 –месяц изготовления, 22 – внутренний номер учета.

Оборудование сертифицировано в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию тренажера, не ухудшающие значительно его основные технические характеристики.

Все актуальные изменения в конструкции либо технических спецификациях изделия отражены на официальном сайте поставщика оборудования ООО «Неотрен» www.neotren.ru

Последнюю версию Руководства пользователя Вы можете найти на сайте поставщика ООО «Неотрен» www.neotren.ru

ВНИМАНИЕ!

ТРЕНАЖЕР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

# Text boxes

60 см

60 см

60 см

30 см